UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny Operations & Security, 5.-6.11. 2008 Hamburg

Členovia skupiny boli informovaní o súčasnom dianí v UCTE a postupe vo vytváraní ENTSO-E. Na stretnutí bol predložený dokument o koncepcii frekvenčného odľahčovania v UCTE vypracovaný ako výsledok stretnutia expertov pre súčasnú aktualizáciu POLICY 5 (postupy v havarijných situáciách). Výsledkom je, že frekvenčné odľahčovanie začne pri 49 Hz a postupne do 48 Hz má byť zhodené 50% záťaže. Toto bude definované v POLICY 5 ako štandard. Zároveň to zodpovedá nastaveniu frekvenčného odľahčovania vo väčšine PPS v súčasnosti. Podrobné odstupňovanie f-1 odľahčovania bude zadefinované ako doporučenie. SEPS, a.s. v súčasnosti spĺňa požadovaný štandard.

Na stretnutí bol tiež predložený a skupinou schválený dokument „Požiadavky pre generátory“, ktorý bude oficiálnym materiálom UCTE zjednocujúcim požiadavky UCTE na výrobne, ktoré by mali jednotlivé PPS implementovať do svojich technických kódexov. Predložené boli aj K-faktory a požadované objemy primárnej regulácie výkonu (PRV) pre jednotlivé krajiny na r. 2009. SEPS, a.s. má K-faktor 259MW/Hz a požadovaný objem PRV 29 MW. Na záver stretnutia bol členom skupiny predložený dokument o prechode UCTE na formát CIM pre sieťové modely z ad-hoc UCTE formátu a tiež bola podaná informácia o obmedzovaní spotreby o cca 1500 MW na juhu Francúzska z dôvodu poruchy v sieti.