Možnosť výnimky z ochranného pásma vedení

V zmysle Zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike podľa (19 ods. 2 je ochranné pásmo priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku a podľa ods. 3 je ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je:

- 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane

- 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane

Podľa (19 ods. 4 citovaného zákona je v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod ním zakázané:

a)	zriaďovať stavby a konštrukcie,

b)	pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m; vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia,

c)	uskladňovať ľahko horľavé a výbušné látky,

d)	vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

Ak sa však v odôvodnenom prípade nie je možné vyhnúť činnosti v ochrannom pásme vonkajších elektrických vedení, v zmysle Zákona č. 70/1998 Z. z. podľa (19 ods.11 a jeho zmeny podľa Zákona č.276/2001 Z. z. ( 20 čl. II ods.1 je potrebné pri stavbe zasahujúcej do ochranného pásma žiadať o výnimku z ochranných pásiem na adrese: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 821 01  Bratislava.

Postup pri žiadaní o výnimku z ochranného pásma vedení prevádzkovaných SEPS, a.s. Bratislava:

- po vypracovaní projektu pre územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie je potrebné projekt zaslať na adresu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Miletičova 5, 824 84  Bratislava so žiadosťou o vyjadrenie.

- po konzultáciach a obhliadke situácie priamo v teréne našimi pracovníkmi Vám zašleme naše požiadavky, ktoré musia byť splnené ešte pred žiadosťou o výnimku (dopracovanie projektu, zaslanie doplňujúcich podkladov, .....)

- po splnení všetkých podmienok je potrebné už dopracovaný projekt zaslať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 821 01  Bratislava, ktorý začne správne konanie vo veci udelenia výnimky z ochranného pásma a ktorý nás požiada o naše stanovisko.