Postup kódovania meracích bodov:

Po pridelení EIC kódu (typ X) k identifikácii účastníka môže prevádzkovateľ sústavy v plnej súčinnosti so SEPS, a. s. pristúpiť ku kódovaniu svojich meracích bodov. V súlade s návrhom ENTSO-E pre systém kódovania meracích bodov a metodického postupu prijatého v spolupráci so spoločnosťou OKTE, a.s. ako budúceho prevádzkovateľa centrálneho dátového skladu nameraných údajov.

Kód pre merací bod si generuje prevádzkovateľ sústavy podľa nasledovných pravidiel:

Pevne stanovené znaky:

- znaky 1, 2 	dvojmiestne číslo pre národný vydávací úrad, pridelené ENTSO-E „24“

- znak 3 - písmeno „Z“, označujúce skutočnosť, že sa jedná o kód meracieho bodu,

- znaky 4, 5, 6 	vyhradené pre jednoznačné označenie prevádzkovateľa sústavy. Tieto tri znaky pridelí operatívne každému účastníkovi trhu SEPS, a. s. po obdržaní e-mailom zaslanej požiadavky (eic@sepsas.sk) od daného účastníka trhu.

Voľne stanovené znaky:

- znaky 7 - 15   	číslice, veľké písmená anglickej abecedy alebo pomlčka, slúžiace k označeniu meracieho bodu, ktoré prideľuje príslušný prevádzkovateľ sústavy.

Kontrolný znak:

- znak 16	kontrolný znak, ktorý sa určí pomocou EIC kalkulátora alebo stanoveným algoritmom. EIC kalkulátor je dostupný na webovej stránke SEPS, a.s. (http://www.sepsas.sk)

Príklad:

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 |  | Z |  | P | P | S |  | V | A | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

16

7

Legenda:

- Červenou sú označené pevne stanovené znaky.

- Modrou sú označené znaky, ktoré si účastník trhu označí podľa vlastnej potreby (napr. ČOM). (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  používa tri znaky k označeniu meracej oblasti. V tomto prípade „VAR“ označuje oblasť Varín.)

- Zelenou je označený kontrolný znak.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava na svojom webovom sídle zverejní už vydané označenia prevádzkovateľov sústav (znaky 4 – 6).